## Slide 1: 无人机遂行编队飞行中的纯方位无源定位

## Slide 2
本题思路总括
本题是一个纯几何问题，理论简单。
问题中有不少隐含的“陷阱”，做好本题，需要认真读题，完全理解题意
理论：平面上的不在同一直线上的三个点（已知），可以定位平面上的所有点
定位点坐标 定位点与三个定点形成的三个角度
什么条件下，对应关系是一一对应？

## Slide 3
FY00坐标(0,0), FY01坐标(r,0)，这两个点的位置总是准确的（复杂考虑：移动这两个无人机）
无人机位置未知时，无人机只在基点附近做扰动
无人机的位置调整只能通过方位角来调整，而不能通过坐标
无人机编号是否已知 | 位置准确与否 | 无人机位置坐标
是 | 是 | 知道
是 | 否 | 知道大体范围
本题假设
所有无人机都知道自己的编号，不一定知道信息源的编号
思考：无人机不知道自己的编号，会对定位产生什么影响？

## Slide 4
定位的几何理论
已知平面上非共线的已知三点
待定位点
推导D点坐标与三个方位角对应的关系

## Slide 5
定位的几何理论1： 数值解法
坐标求角度
角度求D的坐标
可由上述三个关系式，由fsolve求得
角度求坐标的解不是唯一的。可以通过D点无人机的编号，尽可能地找到正确的坐标！
在D附近找满足条件的解（此解法不会得高分）

## Slide 6
定位的几何理论2： 解析解法
转化为极坐标
则有
其中
正弦定理
要分情况讨论

## Slide 7
定位的几何理论2： 解析解法
通过旋转及反射变换，可得如下情形，在极坐标下，
根据D的位置做如下讨论
特殊情况（D在坐标轴上）
AB， AC组成一个仿射坐标系
一般情况（D在坐标象限内）

## Slide 8
定位的几何理论2： 正弦定理解法
两个解

## Slide 9
定位的几何理论2： 特殊情况

## Slide 10
定位的几何理论2： 特殊情况

## Slide 11
定位的几何理论2： 特殊情况

## Slide 12
仅在 或 发生
定位的几何理论2： 情形5
满足条件 才是解
K=1时，可能无法求解θ （如何尽量避免k=1?)

## Slide 13
定位的几何理论2： 情形5

## Slide 14
定位的几何理论2： 情形6
且满足

## Slide 15
定位的几何理论2： 情形7
且满足条件

## Slide 16
定位的几何理论2： 情形8
且满足

## Slide 17
定位的几何理论2： 总结
四种特殊情况及：
情形5,
情形6，8
问题可能有多解的情况，找离开基点近的解
对ABC三点在一条直线上，且D不在直线上，可做类似讨论（第二问，但要尽量避免）
情形7
注1：只用正弦定理求解，在K=1时，算法有可能失效，但处理本赛题足够了。
注2：若ABCD四点共圆，则有无穷多解，无法由角度确定D的坐标

## Slide 18
仅在 或 发生
定位的几何理论3： 正弦、余弦结合
仅讨论情形5，其它情况类似处理，可解所有情况
由余弦定理（三角形CBD）

## Slide 19
定位的几何理论3： 正弦、余弦结合
由
上述方程可转化为 ，其中
从而可求出tanθ。（要求D不在仿射坐标轴上，即三角形非退化）
注：四点共圆，a,b,c都为零，有无穷多解。本题此特殊情况不会发生。

## Slide 20
定位的几何理论4： 圆的交点
圆周角定理：圆周角为圆心角的一半。
找通过A、B点的圆，使得过AB弧对应的圆心角为2α；
当D点在过AB、AC或BC的直线上时，得直线方程
找通过A、C点的圆，使得过AC弧对应的圆心角为2β；
找通过C、B点的圆，使得过CB弧对应的圆心角为2γ；
则D点为上述三个圆的交点
问题的求解本质上是求两条直线的交点。

## Slide 21
定位的几何理论4： 圆的交点
α
A
B
圆心1 O1
圆心2 O2
α
P

## Slide 22
定位的几何理论4： 三圆的交点
则有
记
则交点坐标为
（A、B、C）不共线

## Slide 23
多解性
问题的多解性
D在FY03附近
解得三个方向角为
反解D的坐标至少有如下的解满足角度条件：
如何确定哪个解是待定无人机的正确坐标？
解法3，4都可以给出所有的准确解（有增根，需排除），用解法3速度更快（增根少）

## Slide 24
第一问(1)
由给定的三个方位角求FY0j的坐标
实验模拟及步骤（蒙特卡洛模拟）
1.以给定的误差半径r,随机生成绕动无人机FY0j的坐标x, 随机生成无误差无人机FY0i(C)
2.求FY0j关于A、B、C的方位角
3.由方位角，根据编号j，反解FY0j的坐标x0，判定x0是否与x重合，重合则计数加1
4.由计数/模拟次数求 上述定位方法的准确率。
5.变动误差半径r，给出准确率与误差半径之间的联系
6.需多次模拟，减小随机误差影响

## Slide 25
第一问 模拟图，验证方法的有效性
多次模拟效果图，可以看到，在相对误差偏移率在70%的情况下，在允许精度在0.001米的情况下，我们可以100%的准确测定无人机的位置
有效性判断条件
err<0.001

## Slide 26
第一问(2)
对所有的三个信号机
组合(一共有8种，生成所有的无偏差无人机阵列的准确的三个方向角序列 (**)
例：A=FY00,B=FY01,待测无偏差无人机为D=FY02时，C=FY0i i=3—9时，测得的D的方向角
表示为 ，i:信号无人机，j:待定位无人机编号
无人机编号 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
α | 1.2217 | 1.2217 | 1.2217 | 1.2217 | 1.2217 | 1.2217 | 1.2217
β | 1.2217 | 0.8727 | 0.5236 | 0.1745 | 0.1745 | 0.5236 | 0.8727
γ | 2.4435 | 2.0944 | 1.7453 | 1.3963 | 1.0472 | 0.6981 | 0.3491
当有小偏差的无人机是FY02时，可以通过实际方向角与上述方向角做比较，确定信号源。

## Slide 27
第一问(2) 添加FY0j后的定位步骤
当定位源中的FY0i
在变动时，无偏差无人机FY0j关于上述定位源组合的方位角都是不同的。因此在FY0j
的编号。当无人机偏离基点距离较大时，上述比较法可能失效，而无法正确判定定位源i
源i的准确性
这里，我们采用最简单的欧氏距离做方位角的比较，采用其他距离有可能提高判别定位
确定无人机的编号i，即C的坐标，可以由三个方位角，反解出有偏差无人机j的坐标，完
成FY0j的定位，所以只需要添加一架无人机，完成无人机的定位
做小幅度绕动时，可由所得的方向角与上述方向角序列做比较，就可以确定定位源i

## Slide 28
第二问 模拟图，验证方法的有效性
多次模拟，可以看到在误差半径在70%以内的定位准确率。准确率下降的原因是在欧式距离下，待定位无人机与信号源产生的三个角度与无误差的基准角度之间的距离并不是最小的，因此，无法准确找到第三个定位无人机。
误差半径在给定半径的10%以内时，定位准确率基本上是100%。
误差半径在给定半径的20%以内时，定位准确率基本上大于95%。

## Slide 29
第一问(3)：实验1：固定圆心及半径
无人机位置的调整是个大坑，只能通过无人机的三个方位角对无人机的位置做调整
通过坐标调整，都是有问题的。（所有无人机的编号是已知的）
迭代思路及步骤
1.由初始坐标，确定从02-09号无人机中选出偏差最小的无人机（假设是FY02）
2.通过FY00，FY01,FY02的组合所得的无偏差无人机阵列的三个方向角序列（**），由
3.对02-09号无人机，做新、旧坐标的比较，若新坐标距离基点更近，则调整；否则不调整
4.重复1-3步，直至所有02-09号无人机都充分接近基点。（达到设定的误差）
FY00，FY01,FY02的坐标、三个方位角及带定位无人机编号，求其他无人机的新坐标
调整思想：三个信号源（标兵位）是“准确”的，其他无人机要调整到标准的方向角位置。

## Slide 30
第一问(3)：如何调整到新坐标？
如何根据角度调整到新坐标（本题并不需要给出调整的过程，只要给出每次调整的坐标
即可）。
以信号源为FY00,FY01,FY02为例，待调整无人机为FY03
FY00
准确
FY01
准确
FY02
有偏差
FY03
有偏差
FY03
调整后的坐标
O
A
B
D
D’
调整步骤
1.由标准的方向角计算D’的坐标
3.沿OD方向移动D至BD’与OD的交点（即使得β变为OPB）
2.计算BD’与OD的交点P的坐标，计算角度OPB。
4.沿BP方向移动D至D’（即使得角度β变为标准的无偏差的角度）

## Slide 31
第一问(3)：实验1：固定圆心及半径
调整次数 | 最大误差距离
0 | 12.0111
1 | 5.2213
2 | 0.52853
3 | 0.0014246

## Slide 32
第一问(3)实验2：可调圆半径
无人机位置的调整是个大坑，只能通过无人机的三个方位角对无人机的位置做调整
通过坐标调整，都是有问题的。（所有无人机的编号是已知的）
迭代思路及步骤：
2.从01-09号无人机中选出与新基点的偏差最小的两架无人机 FY0i,FY0j
3.通过FY00，FY0i,FY0j的组合所得的无偏差无人机阵列的三个方向角序列，由
4.对01-09号无人机，做新、旧坐标的比较，若新坐标距离基点更近，则调整；否则不调整
5.重复1-3步，直至所有01-09号无人机都充分接近基点。（达到设定的误差）
FY00，FY0i,FY0j的坐标、三个方位角及无人机编号，求其他无人机的新坐标
1.由初始坐标，确定最佳的圆半径R

## Slide 33
第一问(3)实验2：可调圆半径
调整次数 | 最大误差距离 | （新）半径
0 | 12.0111 | 100
1 | 1.0762 | 104.444
2 | 0.29361 | 105.168
3 | 0.16865 | 105.1093
4 | 0.07106 | 105.0732
5 | 0.067241 | 105.051
6 | 0.067114 | 105.051
38 | 0.061253 | 105.0513

## Slide 34
第一问(3)实验2：可调圆半径
结果分析：当有两架无人机的位置是准确的时候，系统很快会调整到标准的位置；当假定只有一架无人机位置是准确的，那么系统调整的速度是很慢的。这是因为信号源中有两个错误信息。可以想象，如果容许调整圆心和半径，情况会更糟糕，因为三个信息源的位置都不是准确的。
所以在（平面）无人机的定位中，一定要定一条边（即两架无人机），再加入一个偏差最小的无人机，然后其他无人机根据其在阵列中的相对位置做调整。这应该是最优的方法。

## Slide 35
第一问(3)：实验3：固定圆心及半径
调整次数 | 最大误差距离 | 半径
0 | 7.0715 | 105
1 | 0.66711 | 105
2 | 0.22958 | 105
3 | 0.00025433 | 105
以FY00,FY04为准确信号源，半径105做调整，精度更高
可在给出的极径中，找出误差距离最小的半径

## Slide 36
第一问(3)：实验3：固定圆心及半径
调整次数 | 最大误差距离 | 半径
0 | 9.0547 | 103
1 | 2.5128 | 103
2 | 1.8712 | 103
33 | 0.009656 | 103
以FY00为唯一准确信号源，半径103做调整
只有一个准确信号源情况下，调整要慢很多

## Slide 37
第二问：有两个确定的无偏差信号源
1.对无偏差的阵型，生成以任意三架无人机为信号机的 其他无人机的方向角矩阵
3.取与FY01,FY0i不共线的，最接近基点的无人机（不妨设FY0j），组成定位源
5.通过坐标与基点的远近关系，更新无人机的坐标
4.由定位源及方向角生成其他所有无人机的新坐标；
7.重复3-5的步骤，直至无人机与新基点的距离在给定的误差范围内
8.做数值模拟，观察优化的效果
2.固定FY01，FY0i（无误差），生成其他无人机的绕动坐标

## Slide 38
在两个准确信号源条件下的数值模拟情况FY01,FY08
第二问 数值模拟结果
调整次数 | 最大误差距离
0 | 4.8602
1 | 0.88706
2 | 0.11291
3 | 1.1778e-6
在误差半径为20，无人机仍然可以在几次内调整到位

## Slide 39
第二问：只有一个确定的无偏差信号源
1.对无偏差的阵型，生成以任意三架无人机为信号机的 其他无人机的方向角矩阵
4.以接近基点的远近，依次取与FY01,FY0i不共线的无人机组成定位源
6.通过坐标与基点的远近关系，更新无人机的坐标
5.由定位源及方向角生成其他所有无人机的新坐标；
7.重复4-6的步骤，直至无人机与新基点的距离在给定的误差范围内
8.做数值模拟，观察优化的效果
3.以FY01，FY0i为准确位置，形成新的标准锥，生成其他无人机的绕动坐标
2.固定FY01，取偏差最小的无人机FY0i

## Slide 40
只有一个准确信号源发FY01，以另一台误差最小的无人机调整锥形
第二问 数值模拟结果（可变边长）
调整次数 | 最大误差距离 | （新）半径
0 | 8.7224 | 50
1 | 6.427 | 50.0963
2 | 0.029849 | 50.0963
3 | 0.010854 | 50.0963
4 | 0.005214 | 50.0963
注：存在需要长时调整的情况;
有可能无法调整到给定精度