## Slide 1: 炉温曲线的控制机理
徐浩渊

## Slide 2
问题要点
用机理模型来分析炉温曲线：采用参考书给出的炉温曲线模型都不会是好模型，模型越符合实际越好
本身模型并不复杂：一维热传导模型是一个很成熟的模型
问题的重点在：如何通过非线性优化，较为迅速地得到最优参数
可用非线性优化方法:粒子群，遗传算法等等

## Slide 3
基本假设
回焊炉内，在垂直于传送带的截面上温度相同，回焊炉内形成一个稳定的一维温度场
不考虑热辐射的影响
电子元件及焊锡在水平方向没有热量传递
热量在焊锡内部（在垂直方向：焊锡厚度）的传导可视为一维热传导问题
每个小温区内的温度视为常数
不考虑电子元件厚度对温度的影响，即假设电子元件温度和环境温度场内的温度一致

## Slide 4
一维稳定稳定场
小温区稳定恒定，间隔区满足一维热传导方程
稳定与时间无关， 故
故回焊炉内的温度为连续的折线
注：可对温度曲线的边角处做光滑处理
可对小温区的边缘做一些缩进
上述处理对问题结果影响不大
横轴是时间

## Slide 5
一些记号
传送带速度
回焊炉内的稳定稳定场，也可记为
锡焊厚度方向变量
锡焊内部z处在t时刻的温度
c 锡膏热容
ρ 锡膏密度
k 锡膏热传导率
h 锡膏与空气的热交换系数
z=0, 电子面板下侧
z=0.15mm, 电子面板上侧
z=0.075mm, 测温处

## Slide 6
简单模型（基本不可能获国奖）
视锡膏为质点（即不考虑厚度因素）即
速度方向
锡膏吸收的热量======================= 锡膏热量的变化
与环境温度与锡膏温差成正比================= 锡膏时间段温差成正比

## Slide 7
简单模型（基本不可能获国奖）
令 ，取极限可得
注：锡膏的参数与其温度是相关的，故k不是常数，故由数据拟合参数时，可分段做拟合，即根据不同温区（预热区、恒温区、回流区、冷却区）做参数拟合，以保证拟合效果

## Slide 8
一维热方程
热方程的第三类边界条件
初值条件
注：锡膏的参数与其温度是相关的，故a, h1不是常数，为保证拟合效果，可分段拟合，多做实验以确定分几段。
注：一维热方程的解法非常成熟，故应该用此模型

## Slide 9
方程的数值求解方法（差分法）
将区域等分成小区间，区间长度分别为Δz、Δt，区间端点记为 ，函数值记为
关于z的左导数
关于z的右导数
一阶差分代替导数
二阶中心差分代替二阶导数

## Slide 10
Crank-Nicolson 隐格式
由第三类边界条件求端点温度
j+1层
左端点
右端点
区间等分成m份

## Slide 11
Crank-Nicolson 隐格式
可转化为线性方程组求解
由时间第一层的初值，依次求时间第j层的节点的值

## Slide 12
最小二乘法做参数拟合
由模型求得的温度记为
实验数据温度
优化问题为

## Slide 13
实验情况
采用粒子群优化方法，需多次实验确定a,h范围
不分区，可以发现降温曲线部分拟合非常差
分成升温与降温区，可以高温区拟合不是很好，最大温度误差10度左右
分成5个区：（1-5）、6、7、（8-9）与降温区（10-11），拟合效果好，最大温差2度左右
各温区相应的a、h的值, min F=260
温曲 | a | h
1-5 | 6.683e-04 | 24987
6 | 8.076e-04 | 1.432e+03
7 | 9.744e-04 | 8.279e+02
8-9 | 8.493e-04 | 6.548e+02
10-11 | 5.287e-04 | 1.338e+03

## Slide 14
实验情况
三分区误差图
五分区误差图
横轴是时间

## Slide 15
问题一结果
位置 | 温度℃
小温区3中心 | 129.48
小温区6中心 | 167.85
小温区7中心 | 189.41
小温区8末端 | 223.33
参考答案 130、168、189、224

## Slide 16
问题2：可用二分法求解
模型： max v
满足：温度斜率的绝对值不大于3
温度上升过程中在150ºC~190ºC的时间T1
温度大于217ºC的时间T2
最大温度在240-250之间
可考察斜率绝对值、T1、T2及max u与过炉速度之间的关系
斜率绝对值关于过炉速度单增、T1、T2及max u关于过炉速度单减，
可由二分法求max v

## Slide 17
问题2：可用二分法求解
模型： max v1
满足：温度斜率的绝对值不大于3
模型： max v2
满足：
模型： max v3
满足：
模型： max v4
满足：
则

## Slide 18
问题2结果
由图2
由图3
由图4
可取v1=70， v2=85,由二分法求v
求得 max =80.4425cm/min
参考答案79

## Slide 19
问题3优化模型
dt=0.5,设升温段温度大于等于217℃的温度数据为
则阴影部分的面积为 （梯形面积求和）
记F=(f1,f2,f3,f4)为恒温区温度
则优化问题模型为：
模型：
满足：
其中优化范围为：

## Slide 20
问题3结果
最小阴影面积为395.8，此时各参数值为
1-5温区 | 179.2℃
6温区 | 196.1℃
7温区 | 228.8℃
8-9温区 | 265℃
过炉速度 | 92.38cm/min
参考答案： 180/190/226/263
速度：80；面积467

## Slide 21
问题3结果
参考答案附近的优化结果图
面积487

## Slide 22
问题4优化模型
设升温段温度大于等于217℃的温度数据为
升温段阴影部分面积
设降温段温度大于等于217℃的温度数据为
降温段相应部分面积
升温段大于等于217℃区间时长
降温段大于等于217℃区间时长

## Slide 23
问题4优化模型
定义相似度
表明左右两部分越相似

## Slide 24
问题4：多步优化模型
则问题四优化问题模型为：
模型：
满足：
其中优化范围为：

## Slide 25
问题4：多步优化模型
模型：
满足：
其中优化范围为：
其中ε为给定的小量，如取5%

## Slide 26
问题4结果
阴影面积为416.4，此时各参数值为
1-5温区 | 174.8℃
6温区 | 192℃
7温区 | 228.8℃
8-9温区 | 264.9℃
过炉速度 | 89.36cm/min

## Slide 27
谢谢！